Главное меню

HW Calibration -  в процессе пользования прибором не требуется

OSL Calibration – калибровка прибора

Configuration – меню настроек прибора

USB HS cardrdr – доступ к сохраненным данным измерений (соединить правый USB разъем

с компьютером)

Panoramic scan – панорамное сканирование

Measurement – режим измерений

Generator – режим генератора

DSP – показывает уровень шумов на входе платы контроллера

Time Domain – режим рефлектометра

OSL Calibration

Подсоединяете поочередно нагрузки 5 Ом, 50 Ом, 500 Ом и калибруете. Можно сделать калибровку с куском кабеля. Тогда при измерениях будете видеть сразу параметры антенны, без влияния кабеля. В меню Configuration можно выбрать значения сопротивления нагрузок для калибровки.

Меню Cofiguration

Здесь не все параметры требуется менять при обычной работе

OSL_SELECTED  -  выбор файла, в который будут сохраняться результаты калибровки

Z0  -  выбор базового импеданса для диаграммы Смита и измерения КСВ

OSL_RLOAD  -  величина сопротивления LOAD для калибровки

OSL_RSHORT  -  величина сопротивления SHORT (замкнуто) для калибровки

OSL_ROPEN  -  величина сопротивления OPEN (разомкнуто) для калибровки

MEAS_NSCANS  -  число сканирований в режиме измерений

PAN_NSCANS  -  число сканирований в панорамном окне

PAN_CENTER_F  -  выбор начальной или центральной частоты в окне панорамы

LOW POWER TIMER  -  время перехода в режим «сна»

S11_GRAF_SHOW  -  показ графика параметров S11 в режиме панорамы

SCREENSHOT_FORMAT  -  формат файла скриншота (bmp или png)

TDR Vf  -  коэффициент укорочения измеряемого кабеля для режима рефлектометра

(по умолчанию 0.66)

SHOW_HIDDEN  -  показ скрытых настроек

Режим Panoramic scan

Экран 1   График КСВ

Экран 2   Графики активного R и реактивного Х сопротивлений

Экран 3   График параметра S11 ( возможно отключить в меню настроек)

Экран 4   Диаграмма Смита

Переход между экранами - нажатие в центре дисплея

Во всех экранах: Нажатие вверху в центре дисплея - вход в режим ввода частоты и полосы сканирования

Кнопка Scan - запуск сканирования (однократный)

Кнопка Auto (fast,1/8 pts) - быстрое непрерывное сканирование

Кнопка Exit - выход в главное меню

Аналогично управление прибором и в режимах Measurement и Generator. Также здесь возможно увеличение/уменьшение частоты нажатием на полоски вверху дисплея.

После сканирования в режиме панорамы внизу дисплея появляется кнопка Save snapshot - сохранение графика.

Time Domain

Режим рефлектометра, измерение длины кабеля, расстояния до места повреждения. Предварительно необходимо ввести в меню конфигурации необходимый коэффициент укорочения для конкретного кабеля.

Работа с программой AntScope – только в режиме главного меню. Прибор подключается к РС через левый USB-разъем (mini-USB). Требуется установка драйвера для платы STM32-Disco. После запуска программы в ее настройках необходимо выбрать нужный СОМ-порт.